## Slide 2: *مفاهیم و کارکردهای DHCP Snooping*
*DHCP Snooping* امنیت شبکه

## Slide 3: مقدمه‌ای بر DHCP Snooping
DHCP Snooping یکی از قابلیت‌های مهم امنیتی شبکه در لایه دسترسی (Access) شبکه است. این قابلیت در ترکیب با Port Security می‌تواند امنیت شبکه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
لایه دسترسی همان بخشی از شبکه است که کلاینت‌ها مستقیماً به آن متصل می‌شوند. معمولاً این لایه شامل سوئیچ‌های لایه 2 است که
DHCP Snooping عمدتاً در آن‌ها پیاده‌سازی می‌شود.

## Slide 4: چرا DHCP اهمیت دارد؟
پروتکل DHCP به‌ویژه در شبکه‌های بزرگ با هزاران کلاینت، نقش حیاتی دارد. مدیریت دستی آدرس‌های IP در چنین شبکه‌هایی بسیار دشوار است؛ بنابراین، DHCP Server این کار را به‌طور خودکار انجام می‌دهد.
DHCP Server اطلاعاتی مانند آدرس IP، Subnet Mask، Gateway و DNS Server را به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد.

## Slide 5: تهدیدات احتمالی در DHCP
یکی از حملات رایج در شبکه، ایجاد یک DHCP Server غیرمجاز توسط مهاجم است. این حمله می‌تواند منجر به کنترل کامل ترافیک شبکه و دسترسی به اطلاعات حساس شود.
برای مقابله با چنین تهدیداتی، DHCP Snooping به‌عنوان یک فایروال یا لیست کنترل دسترسی (ACL) عمل می‌کند.

## Slide 6: عملکرد DHCP Snooping
DHCP Snooping پکت‌های مرتبط با DHCP، مانند Discovery و Offer، را بررسی و فیلتر می‌کند.
این ویژگی عمدتاً در سوئیچ‌های لایه 2 پیاده‌سازی می‌شود زیرا بسیاری از حملات از این لایه آغاز می‌شوند.
در غیاب DHCP Snooping، مهاجم می‌تواند با راه‌اندازی یک DHCP Server جعلی، اطلاعات نادرست مانند Gateway و DNS را به کلاینت‌ها ارسال کند.

## Slide 7: ضرورت استفاده از DHCP Snooping
با توجه به اینکه بررسی دستی اطلاعات شبکه در سازمان‌های بزرگ با صدها یا هزاران دستگاه عملاً غیرممکن است، DHCP Snooping به‌عنوان یک راهکار پیشرفته و ضروری برای افزایش امنیت شبکه پیشنهاد می‌شود.

## Slide 8: مفاهیم چهارگانه در شبکه
1. آدرس IP (IP Address): شناسه‌ای یکتا برای هر دستگاه در شبکه است که به آن اجازه می‌دهد با سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کند.
Subnet Mask: محدوده شبکه را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند که چه دستگاه‌هایی در یک شبکه محلی (LAN) قرار دارند.
Gateway: دروازه‌ای است که دستگاه‌ها از طریق آن با شبکه‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
DNS Server: ترجمه‌کننده نام‌هاست و آدرس‌های دامنه را به آدرس‌های IP تبدیل می‌کند.

## Slide 9: مدل OSI لایه‌ها
مدل OSI هفت لایه دارد که هرکدام مسئولیت خاصی در ارتباطات شبکه ایفا می‌کنند:
1. لایه 1 - فیزیکی (Physical Layer): ارسال داده‌ها از طریق رسانه‌های فیزیکی
2. لایه 2 - داده پیوند (Data Link Layer): ارتباط بین دستگاه‌های شبکه و تصحیح خطا
3. لایه 3 - شبکه (Network Layer): مسیریابی داده‌ها با استفاده از آدرس‌های IP
4. لایه 4 - انتقال (Transport Layer): اطمینان از ارسال صحیح داده‌ها
5. لایه 5 - جلسه (Session Layer): مدیریت و هماهنگی ارتباطات
6. لایه 6 - نمایش (Presentation Layer): تبدیل فرمت داده‌ها
7. لایه 7 - کاربرد (Application Layer): نزدیک‌ترین لایه به کاربر

## Slide 10: نتیجه‌گیری
DHCP Snooping یکی از ابزارهای کلیدی برای محافظت از شبکه در برابر حملات DHCP است. این فناوری با جلوگیری از DHCP Serverهای غیرمجاز و مدیریت ترافیک DHCP، امنیت شبکه را بهبود می‌بخشد. استفاده از این ویژگی در سازمان‌ها و شبکه‌های بزرگ بسیار ضروری است.